Huskeliste for vann- og avløpsanlegget på hytta

Du er selv ansvarlig for service- og vedlikehold på hyttepumpe og stikkledning.  KVA anbefaler at du bruker en autorisert leverandør av drifts- og vedlikeholdstjenester for arbeider som skal utføres på anlegget i din hytte.  Alle arbeider som gjøres på fellesanlegget eller i forbindelse med til- eller frakobling skal utføres av en autorisert leverandør.

Her følger noen enkle tips som kan forlenge levetiden på anlegget og være med på å redusere sannsynligheten for problemer:

Vedlikehold av pumpestasjon

Anlegget på hytten (hyttepumpen) skal optimalt sett være i regelmessig drift/bruk. Regelmessig drift/bruk vil være hensiktsmessig for å unngå sedimentering i stasjon samt at luktproblematikk unngås.

Avløpsvann i stillstand vil over tid utvikle lukt.

Det vil være en stor fordel å benytte mer fettløselig såpe(Zalo) enn vanlig ved tradisjonelle avløpsanlegg, uten pumpestasjon. Dette vil lette renholdet og ettersynet av pumpestasjonen.

Det anbefales å legge inn en rutine med å trekke ned i toalettet 3-4 ganger før man forlater hytta ved lengre tids fravær fra hytta (f.eks på søndag hvis hytta ikke skal benyttes på en uke).  Da er det renere avløpsvann i stasjon. Det kan også med fordel tilføres noe sanitærvæske i siste nedtrekk.

Rengjøring av stasjon er avhengig av bruken. Mye fett direkte i kjøkkenavløpet, nødvendiggjør hyppigere rengjøring av stasjon.

Det anbefales ettersyn/event rengjøring av tanken 2-3 ganger pr. sesong.

Rengjøring av trykksonden må utføres med forsiktighet.

Åpning av hytta

- Åpne stoppekranen for vannet

- Sjekke at pumpen fungerer
Trekk ned på do et par ganger eller la det renne i springen.  Du vil etter noe tid høre at pumpen starter og at den stopper da pumpetanken er tom.

Stenging av hytta

- ”Rens pumpen”
Fyll pumpen med vann ved å trekke ned i do flere ganger eller la vannet renne i springen.  Bland gjerne litt Zalo i vannet da dette vil hjelpe å løse opp et eventuelt fettbelegg i pumpen. Sjekk at pumpen fungerer slik at pumpetanken tømmes for vann.

- Steng stoppekranen for vannet
Dette vil redusere faren for eller begrense omganget av en eventuell vannlekkasje.  Det er mulig å montere en magnetventil på vannrøret etter vannmåleren som stopper vanntilførselen automatisk.

Stenging av hytta for vinteren

- Pumpen skal være frostsikret
Pumpen skal stå i et rom med temperatur over frysepunktet.  I tillegg kan det lønne seg å konservere anlegget ved å helle litt frostveske i vasker og doen (så mye at det renner ned i tanken, men begrens mengden da frostveske er en miljøgift).   Husk at blandebatterier med termostat ikke tåler frost.

- Steng stoppekranen for vannet

Kontakt ved feil på anlegget

Hvis anlegget på hytta ikke fungerer bør du først sjekke om feilen gjelder kun din hytte eller om flere har det samme problemet (snakk med naboen).

Feil på egen pumpe og/eller stikkledning

Hvis det er feil på din egen pumpe eller stikkledning er du selv ansvarlig for å utbedre feilen for egen regning.  Ved arbeider på anlegget skal det kun benyttes autoriserte selskaper.

Ved feil på pumpestasjonen

ABS Norge AS

Serviceavdelingen

Pancoveien 28

1624 Gressvik

Tlf:	452 80 767 – Frank

Tlf:	954 70 594 – Erich

Ved feil på det elektriske/varmekabel

Profitek AS  /Avdeling Hvaler

Norderhaugveien 8

1684 Vesterøy

Tlf:	69 37 67 75

Tlf:	906 82 768 - Terje

Ved feil på røranlegget

Veidekke Entreprenør AS

Grålumveien 87

1713 Grålum

Tlf:	69 97 27 00